Таблиця 1.1 Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів Хмельницької області

Звітний рік: 2019

Звітний місяць: липень

| Назва Забруднюючої речовини | Гранично допустимі Концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 | Максимально разові концентрації, у кратності ГДК | Кількість перевищень середньо добових ГДК (разах) | Середньомісячна концентрація по постах спостереження | Середньомісячна концентрація по місту, у кратності ГДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середньодо бові | максималь но разові |  |  | пост №1 | пост №2 | Звітний місяць | Попередній місяць | Відповідний місяць минулого року |
| місто Хмельницький |
| Аміак | 0,04 | 0,2 | 0,07 |  | 0,0063 | 0,0059 | 0,15 | 0,13 | 0,16 |
| Діоксид азоту | 0,040 | 0,20 | 0,48 |  | 0,0598 | 0,0538 | 1,42 | 1,44 | 0,98 |
| Діоксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діоксид сірки | 0,05 | 0,5 | 0,126 |  | 0,0342 | 0,0305 | 0,648 | 0,58 | 0,51 |
| Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азоту | 0,06 | 0,4 | 0,16 |  | 0,0354 | 0,0315 | 0,56 | 0,53 | 0,42 |
| Оксид вуглецю | 3,0 | 5,0 | 0,6 |  | 1,7068 | 2,4068 | 0,7 | 0,7 | 0,57 |
| Пил | 0,15 | 0,5 | 0,29 |  | 0,0792 | 0,0941 | 0,58 | 0,41 | 0,62 |
| Розчинні сульфати |  |  |  |  | 0,0054 | 0,0049 |  |  |  |
| Сульфати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фенол | 0,003 | 0,01 | 0,4 |  | 0,0014 | 0,0011 | 0,418 | 0,498 | 0,43 |
| Формальдегід | 0,003 | 0,035 | 0,174 |  | 0,0021 | 0,0018 | 0,645 | 0,927 | 0,87 |
| Фтористий водень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлористий водень | 0,2 | 0,2 | 0,47 |  | 0,0445 | 0,0448 | 0,22 | 0,25 | 0,19 |

Таблиця 2.1. Хімічне забруднення поверхневих вод

# Звітний рік: 2019

# Звітний місяць: липень

| Назва водостоку (водойми) | Найменування пункту спостереження | Розташування створу | Відомча приналеж- ність | Басейн річки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Південний Буг | м.Хмельницький | 0,7км вище міста | ДСНС, КЛСЗПС Хмельницького ЦГМ | лім.Дніпровсько-Бугський, Чорне море |
| Гідрохімічні показники | Одиниці виміру | Гранично –допустима концентрація (ГДК)/рибогосподарські нормативи | Визначені дані даної водойми |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,39(N) | 3,25 |
| Азот загальний | мг/дм3 |  | 3,275 |
| Алюміній | мг/дм3 |  |  |
| Амоній сольовий | мг/дм3 |  |  |
| АПАВ | мг/дм3 |  |  |
| АСПАР | мг/дм3 | 0,5 | 0,04 |
| Бікарбонати | мг/дм3 |  |  |
| БСК20 | мг/дм3 |  |  |
| БСК5 | мг/дм3 | 3,0 | 4,62 |
| Водневий показник | РН |  | 7,87 |
| Гідрокарбонати | мг/дм3 |  | 404 |
| Жорсткість | мг-екв/дм3 |  | 6,84 |
| Завислі речовини | мг/дм3 |  | 10,3 |
| Залізо | мг/дм3 |  |  |
| Залізо(загальне) | мг/дм3 | 0,1 | 0,0500 |
| Запах | Бали |  | 0 |
| Кадмій | мг/дм3 |  |  |
| Калій | мг/дм3 |  |  |
| Кальцій | мг/дм3 |  | 97,8 |
| Кобальт | мг/дм3 |  |  |
| Кольоровість | Бали |  | 28 |
| Лужність | мг-екв/дм3 |  |  |
| Магній | мг/дм3 |  | 23,8 |
| Марганець | мг/дм3 |  | 0,0125 |
| Мідь | мг/дм3 |  | 0,0053 |
| Мінералізація(сухий залишок) |  |  |  |
| Натрій | мг/дм3 |  |  |
| Натрій+калій | мг/дм3 |  | 27,3 |
| Нафтопродукти | мг/дм3 | 0,05 | 0,025 |
| Нікель | мг/дм3 |  |  |
| Нітрати | мг/дм3 | 9,0(N) | 0,02 |
| Нітрити | мг/дм3 | 0,02(N) | 0,005 |
| Окислюваність перманган. | мг/дм3 |  |  |
| Прозорість | См |  | 18 |
| Роданіди | мг/дм3 |  |  |
| Розчинний кисень | мг/дм3 | 4,0 | 5,74 |
| Свинець | мг/дм3 |  |  |
| Сірководень | мг/дм3 |  |  |
| Солоність |  |  |  |
| СПАР | мг/дм3 |  |  |
| Сульфати | мг/дм3 |  | 23,3 |
| Сульфіди | мг/дм3 |  |  |
| Сума іонів | мг/дм3 |  | 606 |
| Цинк | мг/дм3 |  | 0,0087 |
| Температура | Град |  | 21,8 |
| Феноли | мг/дм3 | 0,001 | 0,004 |
| Флориди | мг/дм3 |  |  |
| Фосфати | мг/дм3 |  | 0,310 |
| Фосфор загальний | мг/дм3 |  | 0,352 |
| Хлориди | мг/дм3 |  | 29,4 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | 0,001 | 0,0035 |
| ХСК | мг/дм3 |  | 21,6 |
| Цезій 137 | Бк/дм3 |  |  |
| Стронцій 90 | Бк/дм3 |  |  |

| Назва водостоку (водойми) | Найменування пункту спостереження | Розташування створу | Відомча приналеж- ність | Бассейн річки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Південний Буг | м.Хмельницький | 1км нижче міста; 1км нижче ск.ст.вод ВУВКГ | ДСНС, КЛСЗПС Хмельницького ЦГМ | лім.Дніпровсько-Бугський, Чорне море |
| Гідрохімічні показники | Одиниці виміру | Гранично –допустима концентрація (ГДК)/рибогосподарські нормативи | Визначені дані даної водойми |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,39(N) | 5,38 |
| Азот загальний | мг/дм3 |  | 6,862 |
| Алюміній | мг/дм3 |  |  |
| Амоній сольовий | мг/дм3 |  |  |
| АПАВ | мг/дм3 |  |  |
| АСПАР | мг/дм3 | 0,5 | 0,05 |
| Бікарбонати | мг/дм3 |  |  |
| БСК20 | мг/дм3 |  |  |
| БСК5 | мг/дм3 | 3,0 | 14,37 |
| Водневий показник | РН |  | 7,9 |
| Гідрокарбонати | мг/дм3 |  | 398 |
| Жорсткість | мг-екв/дм3 |  | 7,16 |
| Завислі речовини | мг/дм3 |  | 11,35 |
| Залізо | мг/дм3 |  |  |
| Залізо(загальне) | мг/дм3 | 0,1 | 0,0600 |
| Запах | Бали |  | 0 |
| Кадмій | мг/дм3 |  |  |
| Калій | мг/дм3 |  |  |
| Кальцій | мг/дм3 |  | 106,6 |
| Кобальт | мг/дм3 |  |  |
| Кольоровість | Бали |  | 23 |
| Лужність | мг-екв/дм3 |  |  |
| Магній | мг/дм3 |  | 22,4 |
| Марганець | мг/дм3 |  | 0,0135 |
| Мідь | мг/дм3 |  | 0,0063 |
| Мінералізація(сухий залишок) |  |  |  |
| Натрій | мг/дм3 |  |  |
| Натрій+калій | мг/дм3 |  | 30,5 |
| Нафтопродукти | мг/дм3 | 0,05 | 0,038 |
| Нікель | мг/дм3 |  |  |
| Нітрати | мг/дм3 | 9,0(N) | 0,61 |
| Нітрити | мг/дм3 | 0,02(N) | 0,872 |
| Окислюваність перманган. | мг/дм3 |  |  |
| Прозорість | См |  | 15 |
| Роданіди | мг/дм3 |  |  |
| Розчинний кисень | мг/дм3 | 4,0 | 6,23 |
| Свинець | мг/дм3 |  |  |
| Сірководень | мг/дм3 |  |  |
| Солоність |  |  |  |
| СПАР | мг/дм3 |  |  |
| Сульфати | мг/дм3 |  | 26,1 |
| Сульфіди | мг/дм3 |  |  |
| Сума іонів | мг/дм3 |  | 630 |
| Цинк | мг/дм3 |  | 0,0091 |
| Температура | Град |  | 22,5 |
| Феноли | мг/дм3 | 0,001 | 0,006 |
| Флориди | мг/дм3 |  |  |
| Фосфати | мг/дм3 |  | 1,628 |
| Фосфор загальний | мг/дм3 |  | 1,805 |
| Хлориди | мг/дм3 |  | 46,7 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | 0,001 | 0,0060 |
| ХСК | мг/дм3 |  | 54,3 |
| Цезій 137 | Бк/дм3 |  |  |
| Стронцій 90 | Бк/дм3 |  |  |

Таблиця 3.1 Радіоактивне забруднення повітря

Звітний рік: 2019

Звітний місяць: липень

| Пункт спостереження | Рівень природного фону | Гамма-фон, мкР/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовий рівень | Середньомісячне значення |
|  |  |  | Звітний місяць | Попередній місяць |
| Хмельницький | 13 | 15 | 13 | 12 |