Додаток № 2

до Програми та умов Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію нового будівництва закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в

м. Хмельницькому

Завдання та вимоги до конкурсного проектування:                                                            Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію нового будівництва закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в                                м. Хмельницькому

| Тема конкурсу | Проектування закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому. |
| --- | --- |
| Мета конкурсу | Пошук найкращої проектної пропозиції для нового будівництва закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому на 48 класів та 1440 учнів із формуванням навчального середовища для розвитку молоді. |
| Завдання конкурсу | Основними концептуальними завданнями конкурсу є: проектування об’єктів, що відповідають сучасним тенденціям освітньої архітектури; формування навчального середовища, що забезпечує якісні та комфортні умови для освітнього розвитку учнів; створення просторів, що враховуватимуть інтереси жителів міста та специфіку середовища мікрорайону Озерна. |
| Вимоги до конкурсного проекту | Загальні вимоги Розробити проектну пропозицію для закладу загальної середньої освіти, який включає: Ліцей з гімназійними класами в т. ч.: гімназія – заклад загальної середньої освіти II ступеня 5-ть паралелей (20 класів не менше); ліцей – заклад середньої освіти III ступеня 3-и паралелі (28 класів не менше). Розрахункову кількість учнів прийняти відповідно до наповнюваності класів. Відповідно до нормативних вимог, визначити окремі розділені зони для школи на території проектування. Врахувати нормативні обмеження та вимоги, що стосуються об’єкта проектування, зокрема ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-9:2018, ДБН Б. 2.2-12:2019, та ін. Врахувати динаміку розвитку житлового мікрорайону Озерна, передбачивши можливість збільшення наповнюваності проектного закладу. Містобудівні вимоги На ділянці площею 4.3313 га розмістити будівлю закладу загальної середньої освіти (ліцей з гімназійними класами), з урахуванням нормативних вимог та передбачити необхідні функціональні зони генерального плану забудови, з майданчиками рекреації для учнів різних вікових груп. Розробити комплексну концепцію благоустрою території ліцею з гімназійними класами, передбачивши на ділянці озеленення, освітлення та сучасні ергономічні елементи благоустрою для багатофункціональних спортивних та дитячих майданчиків. Забезпечити пішохідно-велосипедну доступність та передбачити основні підходи до ділянки з урахуванням розташування житлової забудови мікрорайону. (додаток № 5 графічні матеріали). Врахувати озеленення мікрорайону і ділянки проектування та розмістити проектовані об’єкти з урахування рельєфу території. Передбачити пішохідно-велосипедний простір між ділянкою проектування та житловими кварталами. Основні під’їзди для обслуговування передбачити зі сторони вул. Січових Стрільців та/або вул. Панаса Мирного. (додаток № 5 графічні матеріали). При формуванні спортивно-фізкультурних майданчиків, врахувати можливість їхнього використання мешканцями мікрорайону в позанавчальний час. Передбачити відкриті простори для рекреації учнів, з можливістю організації навчального процесу та дозвільних заходів. Архітектурні вимоги Розробити функціональне планування з урахуванням вимог навчального процесу та забезпечити нормативний перелік приміщень для закладу загальної середньої освіти (ліцей з гімназійними класами). Запропонувати ефективну планувальну схему об’єкту, з урахуванням світового досвіду проектування, наповнення і функціонального призначення освітніх приміщень та рекреаційних просторів будівлі. З метою оптимізації та ефективності допускається об’єднання навчальних приміщень та/або створення багатофункціональних навчальних приміщень. Передбачити достатню кількість внутрішніх просторів загальної рекреації в будівлі закладу загальної середньої освіти (ліцей з гімназійними класами). Вимоги зовнішнього вигляду Розробити цілісне образне рішення для будівлі закладу загальної середньої освіти (ліцей з гімназійними класами), з урахуванням тенденцій сучасної освітньої архітектури. Створити просте та лаконічне об’ємно-просторове рішення, що відповідатиме образу освітнього закладу європейського зразка. Образ та цілісна концепція архітектурно-художнього вирішення повинні врахувати економічну складову проектних рішень та доцільність їхнього застосування. Вимоги енергоефективності Передбачити енергоефективні планувальні, конструктивні та інженерні рішення, що стосуються ефективності використання енергії, зокрема теплового режиму (обігріву та охолодження і т.д.п.) для забезпечення гігієнічних вимог навчального процесу. За можливості, обирати відновлювані джерела енергії, як пріоритетні джерела енергозабезпечення будівлі, що використовуватимуться в процесі майбутньої експлуатації будівлі. Вимоги доступності Cтворити середовище, що враховує вимоги інклюзивного навчання, зокрема безперешкодного доступу учнів з обмеженими фізичними можливостями. Передбачити входи та виходи в будівлю, в тому числі евакуаційні, в рівень з мощенням вуличного тротуару. |
| Територія проектування | Територія проектування розташована в житловому мікрорайоні Озерна, що знаходиться в м. Хмельницькому, на північ від центру міста, безпосередньо в межах мікрорайону. Кадастровий номер ділянки — 6810100000:17:004:0102. Межу ділянки проектування нанесено у додатку № 5 з графічними матеріалами та вихідних даних конкурсного проекту. Посилання на ділянку: https://map.land.gov.ua/?cc=3007235.728595216,6350980.696901653&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all&marker=3007235.728595216,6350980.696901653 Цільове призначення — 03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. |
| Коментар до конкурсного завдання | Мікрорайон Озерна - житловий мікрорайон міста Хмельницького, що активно розвивається і забудовується новими багатоповерховими житловими будинками та громадськими об’єктами. Ділянка проектування розташована в південній частині мікрорайону, в кварталі, на території якого активно розпочате та триває будівництво нових житлових будинків та громадських об’єктів, тому на першому етапі проектований об’єкт буде забезпечувати освітні функції, як для мешканців даного кварталу, так і для громади усього мікрорайону. Особливістю містобудівного вирішення є розташування під’їзду до ділянки для закладу загальної середньої освіти (ліцей з гімназійними класами), необхідно запропонувати ефективну схему обслуговування об’єкту, що найменш істотно вплине на існуюче середовище. Необхідно сформувати, комфортне транспортне сполучення та пішохідно-велосипедний рух. (додаток № 5 графічні матеріали). Проектований об’єкт також використовуватиметься для організації активного дозвілля дітей та громади мікрорайону загалом. Очікується, що проектні рішення будуть базуватися на досвіді створення подібних об’єктів у нових житлових районах європейських міст та враховуватимуть інноваційні методи створення освітнього середовища для шкільної освіти. |

Затверджено:

начальник управління капітального

будівництва Хмельницької міської ради                                                            Тетяна ПОЛІЩУК