Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до

Детального плану території, що розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, на території старостинського округу з центром в селі Шаровечка, з метою будівництва складських будівель і споруд, загальною площею 10,2199 га

- Інформація  про замовника:

Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради

Адреса: 29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, б.12, тел. (0382) 70-47-72, e-mail: arh-prijm@khm.gov.ua, код ЄДРПОУ 26381710.

- Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих об’єктів, що знаходяться за межами населених пунктів та має зв'язок зі схемою планування території даного району (Схема планування території Хмельницького району Хмельницької області, комплексний  план).

Детальний план виконується на місцевому рівні з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації територій, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Визначає територіальний розвиток на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

- Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Рішення Хмельницької міської ради «Про надання дозволу на розробку детального плану території, що розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, на території старостинського округу з центром в с.Шаровечка» № 83 від 21 грудня  2023 року.

Територія, яка розглядається даним детальним планом, знаходиться за межами населеного пункту на південний захід від села Шаровечка Хмельницької міської ради Хмельницького району Хмельницької області.

Метою розроблення даного ДПТ є виявлення та уточнення територіальних ресурсів для виробничого (складського) використання території з визначенням функціонального призначення та параметрів забудови.

Територія проектування представлена 7 земельними ділянками, кадастрові №: 6825089600:03:007:0376, площею  2 га, 6825089600:03:007:0375, площею 2 га, 6825089600:03:007:0374, площею  2 га, 6825089600:03:007:0373, площею 2 га, 6825089600:03:014:0006, площею  0.0999 га, 6825089600:03:009:0368, площею  0.0012 га, 6825089600:03:007:0377, площею 2 га, за межами населених пунктів на території Шаровечківського старостинського округу Хмельницької міської ради. Територія проектування вільна від забудови, земельні ділянки перебувають у приватній власності гр. Білика Олександра Миколайовича.

З метою всебічного і ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків була проаналізована Схема планування території Хмельницької області, проведено огляд в натурі території проектування.

Територія, яка розглядається даним детальним планом включає в себе 7 земельних ділянок, загальною площею 10.2199 га.

Зміні цільового призначення підлягають земельні ділянки, загальною площею 10,2199 га – 01.03 Для ведення особистого селянського господарства та 01.05 Для індивідуального садівництва згідно ст. 20 Земельного Кодексу України.

Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, ст. 19 Земельного кодексу України.

Території проектованих земельних ділянок розташовані в межах санітарно-захисних зон об’єктів, що знаходяться в безпосередній близькості, та проектований вид діяльності не суперечить п.5.12 Наказу 173 від 19.06.1996 року «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», щодо виявлення та уточнення територіальних ресурсів для виробничого використання території з визначенням функціонального призначення та параметрів забудови.

Основний під’їзд до території проектування, здійснюється зі Львівського шосе, що співпадає з міжнародно автомобільною дорогою Державного значення М-12, сполученням Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка; збігався з частиною європейського маршруту E50 (Брест (Франція) — Париж — Прага — Ужгород — Кропивницький — Донецьк — Ростов — Махачкала).

На основі комплексної оцінки території, з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з розташуванням  друкарського комплексу  (включаючи складські будівлі і споруди) .

При розробленні даного ДПТ передбачено комплексний благоустрій території, зокрема:   благоустрій технологічних проїздів, збереження та впорядкування зелених насаджень спеціального призначення. Обов’язковий перелік елементів благоустрою для виробничих територій  повинен відповідати вимогам  ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

На території, що розглядається даним ДПТ елементами благоустрою є:

- покриття проїзної частини пішохідних доріжок (асфальтове покриття);

- з будівель та споруд системи вивезення побутових відходів (урни та контейнери для сміття);

- засоби для обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами (ліхтарі освітлення, інформаційні стенди);

- технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки);

- малі архітектурні форми (огорожі, ворота, лавки садові).

Освітлення фасадної групи будівель повинно відповідати вимогам  ДБН В.2.5-28:2018.

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним

зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон;

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій,

озеленення, влаштування твердого покриття технологічного під’їзду та проїздів.

- Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

До основних елементів планування (в порядку послідовності їх проробки) належать: склад будівель, споруд і приміщень; способи забудови ділянки, функціональна схема і графік технологічного процесу; організація руху, розташування функціональних зон; розташування робочих постів і потокових ліній; розташування виробничих дільниць і складів; розстановка технологічного устаткування і рухомого складу при зберіганні; розташування невиробничих приміщень.

Технологічною основою планувального вирішення є функціональна схема і графік технологічного процесу, відповідно територія проектування на якій передбачається розташувати нове будівництво будівель та споруд друкарського комплексу з адміністративними приміщеннями для повноцінного здійснення технологічного процесу підприємства, яке планується створювати.

- Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

- вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

- Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним

зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон;

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій,

озеленення, влаштування твердого покриття технологічного під’їзду та проїздів.

Врахувати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), який виконано у Схемі планування території Хмельницького району Хмельницької області.

- Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

- Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території, що розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, на території старостинського округу з центром в селі Шаровечка, з метою будівництва складських будівель і споруд, загальною площею 10,2199 га»,  подаються  за адресою : 29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, б.12, тел. (0382) 70-47-72, e-mail: arh-prijm@khm.gov.ua.

Контактна особа: Лісова Юлія Михайлівна – в.о. начальника управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Звертаємо увагу, що всі зацікавлені особи мають право подати свої пропозиції по врахуванню громадських інтересів, які будуть розглядатися на громадських слуханнях. Відповідно до законодавства пропозиції мають право подавати:

- Повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розробляється Детальний план території;

- Юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розробляється Детальний план території;

- Власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, та суміжні з територією щодо якої розробляється Детальний план території;

- Представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- Народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, надані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції громадськості підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проекту Детального плану території.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Пропозиція до Детального плану території подається у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.